ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "НИПТИЭМ"

ЗА  2009 год

Уважаемые акционеры! Сегодня мы подводим итоги работы акционерного общества за прошедший год.

Остановлюсь на  основных направлениях деятельности  и развития ОАО "НИПТИЭМ".

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  в 2009 году были направлены, в основном, на выполнение заказов от потребителей на продукцию, имеющую особые требования, или на модификацию стандартных изделий.

Доля НИОКР в общем объеме выполненных работ в 2009 году составила 71%. Финансирование указанных работ проводилось в основном на средства заказчика, на условиях предоплаты, что позволяло своевременно обеспечивать производство необходимыми материалами и комплектующими.

В 2009 году работы велись по следующим направлениям:

- разработка серии 7АVE (энергосберегающей серии по европейским нормам). Откорректирована  конструкторская документация на электродвигатели 7AVER160, 7AVER180 – привязка по ГОСТ с двумя энергоэффективностями и двумя вариантами укладки обмотки (механизированная и ручная). Откорректированная документация передана на ОАО «ВЭМЗ».  Изготовлена и испытана новая партия опытных образцов 7АVER160 и 7АVER180 всех полюсностей, изготовлены и испытаны опытные образцы 7AVER200, 7AVER225 с различными вариантами сочетаний пазов статора и ротора.

- разработка и поставка двигателей в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. В 2009 году было разработано и поставлено заказчикам 134 двигателя для приводов специальных насосов, вентиляторов и гидросистем.

- разработка и поставка двигателей для РАО РЖД. В 2009 году было разработано и поставлено 295 двигателя для приводов вспомогательных механизмов и систем (вентиляторов и компрессоров) электровозов и тепловозов.

- разработка и поставка двигателей для АЭС. В 2009 году было разработано и поставлено более 400 двигателей для приводов вспомогательных механизмов и систем на АЭС РФ.

- разработка тяговых двигателей для троллейбусов и трамваев. В 2009 году совместно с заводом «ТРОЛЗА» были проведены заводские и эксплуатационные испытания  разработанных и изготовленных опытных образцов двигателей АТ250L4У2.  Проведены испытания разработанного и изготовленного двигателя АТМ225М4У2 в составе трамвая производства Усть-Катавского завода.

- электрические машины для электромеханических трансмиссий (центрального привода) энерговооруженных пропашных тракторов мощностью 300 л.с.   В 2009 году в институте были разработаны, изготовлены и поставлены в РУП «МТЗ» 5 комплектов электрических машин для электромеханической трансмиссии установочной партии тракторов «Беларус-3023» ТАГ280-310-1200 и ТАД280-310-1200. На международной выставке в Ганновере «AGRITECHNICA-2009» эта разработка была удостоена серебряной медали.

- электрические двигатели  для привода вспомогательных механизмов энерговооруженных пропашных тракторов мощностью 300 л.с.

Частотно-регулируемый двигатель АЧВР-112-100-12 привода вентилятора блока радиаторов двигателя внутреннего сгорания трактора разработан и изготовлен для экспериментальной проверки возможности его использования в независимой системе воздушного охлаждения трактора производства РУП «МТЗ» мощностью 300 л.с.

Применение в системе воздушного охлаждения блока радиаторов электропривода на базе частотно-регулируемого асинхронного двигателя  позволяет:

- обеспечить оптимальное охлаждение ДВС во всех режимах его работы вне зависимости от рабочей частоты вращения;

- сократить время прогрева системы охлаждения трактора;

- снизить затраты на вентиляцию во время прогрева системы охлаждения трактора;

- обеспечить реверс воздушного потока при очистке от загрязнений блока радиаторов системы  охлаждения трактора.

Частотно-регулируемый     двигатель  АЧВМ160-55-У2 привода переднего вала  отбора мощности разработан и изготовлен для экспериментальной проверки возможности его использования через понижающую планетарную передачу в приводе переднего вала отбора мощности трактора мощностью 300 л.с.

Применение в тракторе  модульного блока привода переднего вала отбора мощности на базе частотно-регулируемого асинхронного двигателя и индивидуального преобразователя частоты позволяет повысить эксплуатационные качества трактора и обеспечивает возможность  установки блока на удалённые передние навесные орудия.

- электрические машины электромеханической трансмиссии (центрального привода) трактора 150 л.с. производства МТЗ "БЕЛАРУС-1523". Разработана конструкторская  документация на ряд вариантов компоновки электрических машин в несущих корпусных деталях трактора. Проведены расчетные исследования теплового состояния электрических машин, выбран  оптимальный вариант.

Разработана новая версия программного обеспечения для расчета асинхронных двигателей AED-2009.

Всего в 2009 году было произведено и доработано до требований заказчика 1344 электродвигателей.

В 2010 году планируется заниматься следующей тематикой:

Разработка и создание:

- асинхронных двигателей для привода различных транспортных средств (городских автобусов,троллейбусов, трамваев, тракторов различной мощности);

- безредукторных приводов переменного тока для лифтов различной грузоподъемности;

- частотно – регулируемых двигателей АЧ160S, М6ЛБУХЛ4 для поставок заводу «Могилевлифтмаш».

- высокоскоростных электродвигателей-стартеров с частотой вращения свыше 10 000 об./мин.;

- асинхронных двигателей для привода вспомогательных механизмов для РЖД.

- электродвигателей для нужд ВПК (в т.ч. замещение поставок с Украины).

- серии 7АVE старших габаритов.

Будут проводиться исследования и разрабатываться  мероприятия, направленные на расширение номенклатуры выпускаемых двигателей для энергетики, газо- и  нефтедобывающей промышленности, коммунального хозяйства, химической и нефтехимической промышленности.

В отчетном 2009 году продолжались работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, модернизации оборудования, работы по Испытательному центру:

- техническое перевооружение энергетического оборудования и сетей – 0,2 млн. руб.

- ремонт вентиляции – 0,3 млн. руб.

- ремонт оборудования – 0,3 млн. руб.

- ремонт помещений – 0,7 млн. руб.

- ремонт кровли – 0,8 млн. руб.

- модернизация сборочного и обмоточно-изолировочного производства – 1,7 млн. руб.

- создание современного участка механической обработки деталей двигателей специального назначения – 5,0 млн. руб.

- монтаж и наладка станции ПСИ- 0,6 млн. руб.

Всего израсходовано на эти цели более 11,5 млн. руб.

В отчетном году было проведено 10 заседаний объединенного  НТС  ОАО "НИПТИЭМ", на которых рассматривались следующие темы:

- итоги работы института в 2008 году

- основные направления работ в 2009 году

- основные результаты работ отделов института в первом квартале 2009 года

- технический уровень электродвигателей для привода автомобильного и тракторного транспорта.

- технический уровень электродвигателей для привода трамваев и троллейбусов

- теория, способы и системы векторного и оптимального векторного управления электроприводами переменного тока.

- технический уровень асинхронных двигателей серии 7AVER (в сравнении с требованиями ГОСТ Р 51677-2000, МЭК, отрезка энергосберегающей серии ОАО «ВЭМЗ», а также параметрами электродвигателей зарубежных фирм).

- состояние разработки асинхронных двигателей серии 7AVER, реальные сроки передачи (по ВОВ) заводу для организации серийного производства.

- состояние подготовки и перспективы ускорения серийного производства электродвигателей серии 7AVER.

- технические и экономические требования для оперативной разработки конкурентоспособных электродвигателей для Российского рынка.

- проблемы односкоростных частотно-регулируемых электродвигателей для привода лифтов.

- испытание безредукторных лифтовых электроприводов

- высокомоментные магнитоэлектрические машины с дискретнораспределенными обмотками.

- предварительные результаты разработки, изготовления и испытания вентильно-индукторного двигателя и системы его управления для привода троллейбусов.

- состояние и пути повышения объемов, номенклатуры и качества изделий опытного производства.

- исследование и разработка вентильно-индукторных двигателей малой мощности для нужд ЖКХ.

- разработка оборудования для проведения виброакустических испытаний под нагрузкой и на надежность. Предложения по программе испытаний.

- совершенствование электростатерной системы пуска двигателей внутреннего сгорания.

- взаимодействие расчетной и конструкторской подсистемы САПР АЭД (проект «ЕДЕМ»).

- работы по созданию аэродинамического стенда для испытания вентиляционных узлов электродвигателей.

Доходная сторона бизнеса характеризуется следующими показателями:

Объем реализованной продукции в 2009 году составил (без НДС) 162,0 млн. рублей, что  по сравнению с прошлым годом составляет 73,8%.

В прошедшем году было произведено 1344 электродвигателей, в том числе атомной тематики – 442 шт., для ж/д транспорта – 444 шт.

Выработка на 1-ого работающего составила 920,5 тыс. руб. или  79,0 % к уровню прошлого года.

Средняя заработная плата на 1-ого работающего – 16778 руб. в месяц или 95,1% к уровню прошлого года.

Списочная численность на 1 января 2010г. составила - 176 человек.

В целом по предприятию получена чистая прибыль в сумме 2233 тыс. рублей.

На конец года на балансе предприятия числится основных средств на сумму 89237 тыс. руб. (остаточная стоимость 59417 тыс. руб.)

Процент износа основных средств на начало года 36,5%, на конец года 33,4%.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась с 93139 тыс. руб. на начало года до 109931 тыс. руб. на конец года.

Краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась с 63444 тыс. руб. на начало года до 56962 тыс. рублей.

Чистые активы увеличились с 43200 тыс. руб. до 45433 тыс. руб.

Уставный капитал предприятия составляет 192 тыс. рублей, добавочный 32 млн. руб. (переоценка основных средств).

ОАО "НИПТИЭМ" выпущены и размещены 38438 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 5(пять) рублей.

ОАО "НИПТИЭМ" имеет долгосрочные вложения в уставный капитал дочернего предприятия ООО ПКЦ "НИПТИЭМ" в сумме 7,6 тыс. рублей.

Общая сумма начисленных налогов и других обязательных отчислений, производимых в соответствии с установленным законодательством порядком, по предприятию за 2009 год составляет 27409 тыс. рублей.

В своем выступлении я представил краткий отчет о деятельности предприятия в 2009 году.

Благодарю за внимание.

Управляющий директор ОАО «НИПТИЭМ»

Кругликов О.В.